บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ

พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรรักษาความปลอดภัยในการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และโดยที่
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้การกำหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ การเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และวิธีการปฏิบัติงานและการจัดให้มีและบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทั้งการกำหนดการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้กระทำโดยการออกกฎกระทรวง
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง

สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ

พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้

“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

“ห้องบรรจุ” หมายความว่า  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

“เขตห้องบรรจุ” หมายความว่า  แนวเขตพื้นที่โดยรอบห้องบรรจุตามที่กำหนดไว้
ในแผนผังบริเวณ

“พื้นที่บรรจุ” หมายความว่า  พื้นที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุ

“ผู้ประกอบกิจการควบคุม” หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ

“กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า  กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

“ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม” หมายความว่า  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

“ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า  ถังเก็บและจ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

“บริเวณอันตราย” หมายความว่า  พื้นที่รอบ ๆ ที่ตั้งและเก็บภาชนะบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุ และพื้นที่รอบ ๆ บริเวณและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุ

“กำแพงกันไฟ” หมายความว่า  กำแพงทึบที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ การคิดปริมาณ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ให้คิดคำนวณปริมาณ ๑ ลิตร เท่ากับ ๐.๕ กิโลกรัม

ข้อ ๔  ลักษณะของกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม 
การออกแบบ การผลิต หรือการสร้าง และการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ข้อ ๕  ห้องบรรจุต้องจัดให้มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

ห้องบรรจุต้องจัดให้มีป้ายรายชื่อพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง
ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

หมวด ๒

ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง

ข้อ ๖  ห้องบรรจุต้องมีแผนผังโดยสังเขปและแผนผังบริเวณ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังโดยสังเขปต้องแสดงตำแหน่งที่ตั้งของห้องบรรจุ พร้อมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
ที่อยู่โดยรอบเขตห้องบรรจุ ภายในระยะไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร

(๒) แผนผังบริเวณต้องแสดงเขตที่ดิน เขตห้องบรรจุ กำแพงกันไฟ กลุ่มถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนวท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
เครื่องสูบและหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๒๕๐

ข้อ ๗  แบบก่อสร้างห้องบรรจุอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑)  แปลนพื้น แปลนฐานราก แปลนโครงสร้าง และแปลนหลังคา

(๒)  รูปด้านอย่างน้อยสองด้าน รูปตัดตามขวาง และรูปตัดตามยาว

(๓)  รายละเอียดของโครงสร้างแสดงส่วนต่าง ๆ ของห้องบรรจุ

แบบก่อสร้างตาม (๑) และ (๒) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐

ข้อ ๘  แบบก่อสร้างกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) แปลนส่วนบน รูปด้าน รูปตัด และแปลนฐานราก

(๒) รายละเอียดการก่อสร้างและการติดตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และอุปกรณ์ต่าง ๆ

แบบก่อสร้างตาม (๑) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๕๐

ข้อ ๙  แบบก่อสร้างกำแพงกันไฟอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) แปลนพื้น แปลนฐานราก รูปด้าน และรูปตัด

(๒) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ ของกำแพงกันไฟ

แบบก่อสร้างตาม (๑) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๒๐

ข้อ ๑๐  ห้องบรรจุต้องแสดงรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของห้องบรรจุ 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว กำแพงกันไฟ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑  แบบก่อสร้างห้องบรรจุตามข้อ ๗ แบบก่อสร้างถังเก็บและจ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามข้อ ๘ แบบก่อสร้างกำแพงกันไฟตามข้อ ๙ และรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงตามข้อ ๑๐ ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาตแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงรายละเอียดตามที่ระบุไว้ 
แต่ให้ใช้แบบก่อสร้างและรายการคำนวณดังกล่าวมาแสดงแทน

ข้อ ๑๒  การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในห้องบรรจุให้มีระยะความคลาดเคลื่อน
ไปจากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ  ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าระยะปลอดภัย
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ และสัดส่วนของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้มีระยะ
ความคลาดเคลื่อนไปจากแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละห้า

หมวด ๓

ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัย

ข้อ ๑๓  ห้องบรรจุต้องอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้ห้องบรรจุอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นตามที่กำหนดดังกล่าวได้ 
ต้องสร้างกำแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และห่างจากขอบของห้องบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร

ข้อ ๑๔  พื้นที่บรรจุต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ทำด้วยวัสดุทนไฟและมีความมั่นคงแข็งแรง

(๒) พื้นของพื้นที่บรรจุต้องเป็นพื้นคอนกรีตเรียบและผิวพื้นเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก เช่น ซีเมนต์ขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน หรือกระเบื้องยาง

(๓) มีท่อสำหรับใช้ระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคารอยู่ในระดับชิดพื้นห้อง โดยใช้พัดลมดูดอากาศชนิดที่สามารถป้องกันประกายไฟจากการระเบิด และมีอัตราการระบายอากาศไม่ต่ำกว่า ๑ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อพื้นที่ของพื้นห้อง ๑ ตารางฟุต และปลายท่อออกต้องอยู่ในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกโดยไม่รบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง และห่างจากประตูหรือหน้าต่างของอาคารห้องบรรจุไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร

(๔) ภายในพื้นที่บรรจุต้องไม่วางถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือสิ่งของอื่นใด
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หมวด ๔

การตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์

ข้อ ๑๕  การตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในห้องบรรจุ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑)  ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ

(๒)  ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่ระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร

(๓)  ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้อยู่ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร

(๔)  ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มบนพื้นคอนกรีตเรียบ และหากมีวัสดุปิดผิว
ต้องเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก

(๕)  ไม่ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มซ้อนกัน

(๖)  ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในบริเวณที่มีการระบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี

(๗)  มีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม เพื่อไม่ให้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มเคลื่อนหรือล้ม

(๘)  ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่สามารถเข้าไปปิดหรือเปิดลิ้น
ของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มได้สะดวก

(๙)  บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มมีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟ
สูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ล้อมรอบกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม และที่รั้วโปร่งมีทางเข้าออก
อย่างน้อยหนึ่งทางและปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน

ที่รั้วโปร่งมีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดง บนพื้นสีขาว โดยมีขนาดของตัวอักษร
ที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย และอย่างน้อยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

“อันตราย

๑. ห้ามสูบบุหรี่

๒. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

๓. ห้ามบุคคลภายนอกเข้า”

ข้อ ๑๖  การตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในห้องบรรจุต้องมีปริมาณ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลิตรต่อหนึ่งกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร

ข้อ ๑๗  การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุต้องมีลักษณะ
และระยะปลอดภัย ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
แบบเหนือพื้นดินเพื่อลดอุณหภูมิของผิวถัง

ลักษณะ การติดตั้ง รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิว
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินเพื่อลดอุณหภูมิของผิวถัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(๒) ไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ้อนกัน

(๓) ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวห่างจากภาชนะบรรจุน้ำมันซึ่งบรรจุน้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร

(๔) บริเวณพื้นใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินทำให้
ลาดต่ำลงไปทางด้านใดด้านหนึ่งตามความเหมาะสม และเทคอนกรีตหรือลาดด้วยยางแอสฟัลต์
ให้เรียบ และภายในรัศมี ๖.๐๐ เมตร จากถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องเป็นพื้นเรียบ
และอัดแน่น

(๕) บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟ
สูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และที่รั้วโปร่งมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทางอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ทางเข้าออกดังกล่าวมีประตูโปร่งที่เปิดออก
ด้านนอก มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจ และปิดประตูตลอดเวลา
ที่ไม่มีการปฏิบัติงาน และห้ามเก็บวัสดุใด ๆ ภายในบริเวณรั้วโปร่ง

(๖) หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวของท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไปสู่ถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ภายในบริเวณรั้วโปร่งและห่างจากพื้นที่บรรจุ อาคารอื่น หรือแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ในกรณีที่หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากพื้นที่บรรจุ อาคารอื่น หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวไม่ถึง ๑๐.๐๐ เมตร แต่เกิน ๕.๐๐ เมตร สองด้าน
หรือด้านเดียว ให้ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานที่นั้นได้ แต่จะต้องสร้างกำแพงกันไฟแทนรั้วโปร่งตรงด้านที่หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากพื้นที่บรรจุ อาคารอื่น หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวไม่ถึง ๑๐.๐๐ เมตร ทุกด้าน กำแพงกันไฟมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และอยู่ห่างจากหัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร

(๗) ที่ประตูทางเข้ารั้วโปร่ง จัดให้มีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดง บนพื้นสีขาว
โดยมีขนาดของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย และอย่างน้อยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

“อันตราย

๑. ห้ามสูบบุหรี่

๒. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

๓. ห้ามบุคคลภายนอกเข้า”

(๘) รั้วโปร่งด้านใดที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็ก 
หรืออุปกรณ์กันชนอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ  ทั้งนี้ เสาท่อเหล็กดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดิน
นอกแนวรั้วโปร่งด้านนั้นลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร โดยเสาท่อเหล็กอยู่ห่างจากรั้วโปร่งไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร 
และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร

(๙) ระยะห่างสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดิน 
ให้เป็นไปตามตาราง ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๑๐) ระยะห่างสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมแบบฝังไว้ในดิน ให้เป็นไปตามตาราง ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ระยะห่างของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับสิ่งก่อสร้างอื่นใดนอกจาก
ที่กำหนดไว้ตาม (๙) และ (๑๐) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๘  การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์
เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และอุปกรณ์ในห้องบรรจุ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ ต้องดำเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา ๗

หมวด ๕

วิธีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ข้อ ๑๙  การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ต้องกระทำภายในห้องบรรจุซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง และต้องบรรจุลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไม่เคยใช้บรรจุก๊าซมาก่อน

ในกรณีที่เป็นการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องทำความสะอาดไม่ให้มีน้ำหรือสิ่งใด ๆ ตกค้างอยู่ในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ข้อ ๒๐  เมื่อบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วต้องทดสอบและตรวจสอบว่ากระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวและลิ้นอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ไม่รั่ว โดยวิธีจมกระป๋องลงในน้ำหรือวิธีอื่น
ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

หมวด ๖

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ข้อ ๒๑  บริเวณอันตราย ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของห้องบรรจุ ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา ๗

ข้อ ๒๒  เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเสร็จแล้ว ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการห้องบรรจุหรือผู้ประกอบกิจการควบคุมยื่นหนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ ๒๑ จากผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา ๗ 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา ๗

ข้อ ๒๓  ห้องบรรจุต้องมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังต่อไปนี้

(๑) ท่อน้ำประปาสำหรับดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
๕๐ มิลลิเมตร หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ำประปาสำหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อต่อรับน้ำดับเพลิงขนาดเดียวกับข้อต่อของรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พร้อมด้วย

(ก) หัวจ่ายน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๒.๕ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่าสองจุด

(ข) เครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำดับเพลิงโดยเฉพาะจากท่อดังกล่าว และ

(ค) สายจ่ายที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร เก็บไว้ ณ บริเวณที่จะนำมาใช้ได้ง่าย

ในกรณีที่ไม่มีน้ำประปาหรือไม่ใช้น้ำประปาต้องต่อท่อสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำ หรือที่เก็บน้ำซึ่งมีน้ำอยู่ตลอดเวลา และแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำนั้นต้องมีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 
๐.๖ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๖๐๐ ลิตรต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร ของพื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เศษของ ๑ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑ ตารางเมตร

(๒) จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงโดยสามารถ
ฉีดน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่บรรจุและบริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  ทั้งนี้ ลักษณะการติดตั้ง 
รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

(๓) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ำยาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๘ กิโลกรัม  ทั้งนี้ ตามมาตรฐาน
ระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ณ ประตูทางเข้าออกของรั้วโปร่งล้อมรอบกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวนไม่น้อยกว่า 
๒ เครื่อง และห้องบรรจุ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง

(๔) เครื่องดับเพลิงตาม (๓) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และมีการตรวจสอบ
และบำรุงรักษาทุกหกเดือน โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไว้ที่เครื่องดับเพลิง

(๕) ภายในเขตห้องบรรจุ จัดให้มีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดง บนพื้นสีขาว 
โดยมีขนาดของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร 
ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย และอย่างน้อยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

“วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว

๑. ปิดลิ้นทุกตัวทันที

๒. ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

๓. เปิดประตูและหน้าต่างเพื่อให้ก๊าซระบายออกสู่ภายนอกได้

๔. นำเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อม”

ข้อ ๒๔  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมมีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้มีการกระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในห้องบรรจุ

ข้อ ๒๕  ห้องบรรจุต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วไว้ที่
บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และบริเวณ
พื้นที่บรรจุ อย่างน้อยบริเวณละ ๑ เครื่อง โดยต้องมีการตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานตลอดเวลา

การติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

ข้อ ๒๖  การเก็บกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้ว
เพื่อรอการขนส่งที่เข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บด้วย

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันทำให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วในบริเวณและจำนวนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมแจ้งเหตุผลและความจำเป็นต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการติดตั้ง

การแจ้ง การตรวจสอบ และการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๗  ห้องบรรจุที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๙) และในกรณีการจัดให้มีรั้วโปร่งและป้ายเตือนตามข้อ ๑๕ (๙) และการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
แบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงตามข้อ ๒๓ (๒) ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๖๒                               พ.ศ. ....

ศิริ จิระพงษ์พันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ตาราง ๑

ระยะห่างสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดิน

| ปริมาตรถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร) | ระยะห่างต่ำสุด (เมตร) |
| --- | --- |
|  | ก | ข | ค | ง | จ | ฉ |
| เกิน ๕๐๐ – ๑,๙๐๐ เกิน ๑,๙๐๐ – ๗,๖๐๐ เกิน ๗,๖๐๐ – ๑๑๔,๐๐๐ เกิน ๑๑๔,๐๐๐ – ๒๖๕,๐๐๐ เกิน ๒๖๕,๐๐๐ – ๓๔๑,๐๐๐ เกิน ๓๔๑,๐๐๐ – ๔๕๔,๐๐๐ เกิน ๔๕๔,๐๐๐ ขึ้นไป | ๓.๐๐ ๗.๕๐ ๑๕.๐๐ ๒๓.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๘.๐๐ ๖๐.๐๐ | ๓.๐๐ ๗.๕๐ ๗.๕๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๓๐.๐๐ | ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ * * * * | ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ | ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ | ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ |

หมายเหตุ	ก	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับแนวเขตที่ดิน
ของบุคคลอื่น หรือทางหลวง หรือถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ

ข	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับอาคาร

ค	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้วยกัน

ง	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับรั้วโปร่ง

จ	=	ในกรณีที่อยู่ใกล้กับถังเก็บน้ำมันที่ต้องมีเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบ เป็นระยะห่าง

ระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับจุดศูนย์กลางเขื่อน 
		หรือกำแพงล้อมรอบถังเก็บน้ำมัน แต่ในกรณีที่อยู่ใกล้กับถังเก็บน้ำมันที่ไม่ต้อง
		มีเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบ เป็นระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่าย
		ก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับผนังถังเก็บน้ำมัน โดยให้ลดระยะดังกล่าวลงกึ่งหนึ่ง

ฉ	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับเครื่องสูบน้ำมัน

*	=	๑/๔ ของผลบวกของเส้นผ่าศูนย์กลางของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ที่อยู่ติดกัน

ตาราง ๒

ระยะห่างสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน

| ปริมาตรถังเก็บและจ่ายก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (ลิตร) | ระยะห่างต่ำสุด (เมตร) |
| --- | --- |
|  | ก | ข | ค | ง | จ |
| ๕๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ | ๕.๐๐ ๒๐.๐๐ | ๑.๕๐ ๑.๕๐ | ๑.๕๐ ๑.๕๐ | ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ | ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ |

หมายเหตุ	ก	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับแนวเขตที่ดิน
ของบุคคลอื่น หรือทางหลวง หรือถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ

ข	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับรั้วโปร่ง

ค	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้วยกัน

ง	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับถังเก็บน้ำมันที่ฝังไว้ในดิน

จ	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับเครื่องสูบน้ำมัน

ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน หมายถึง  ถังเก็บและจ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนาของผนังและพื้นไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร ซึ่งมีการป้องกันน้ำรั่วซึมผ่านได้ และกลบด้วยทรายน้ำจืดเม็ดหยาบแห้งสนิท มีความหนาของวัสดุที่กลบถังไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร โดยรอบ มีฝาคอนกรีตเสริมเหล็กปิดที่ส่วนบนของบ่อ
และบนฝาดังกล่าวมีรูปลักษณะและตำแหน่งของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแสดงไว้ 
บ่อคอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากรองรับบ่อต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรง
และน้ำหนักต่าง ๆ ที่มากระทำต่อได้โดยปลอดภัย