ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซที่ยกและเคลื่อนที่ย้ายได้

อาศัยความในข้อ  ๔๘  และข้อ  ๔๙  (๒)  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔                  (พ.ศ. ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม                     พ.ศ.  ๒๕๑๔  และตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอน         อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซที่ยกและเคลื่อนที่ย้ายได้  ”

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา        เป็นต้นไป

ข้อ ๓  การติดตั้งถังขนส่งก๊าซที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ต้องปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๔  ถังขนส่งก๊าซชนิดยกและเคลื่อนย้ายได้จะต้องได้รับการออกแบบและ        สร้างพร้อมกับโครงสร้างฐานหรือแท่นรองรับ  (Skids)  โครงกรอบ  (Frame work)  และ   คานหาม  ( radles)  เพื่อให้มีความปลอดภัย  ในระหว่างการขนส่ง  โดยสามารถยกด้วย        รถยก  (Forklift)  บริเวณแท่นรองรับหรือสามารถเกี่ยวและยกที่หูยกของ  โครงกรอบหรือที่คานหาม  หรือโครงสร้างอื่นๆ  ที่คล้ายกัน  โดยโครงสร้างและฐานรองรับจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ  โดยสามารถรับแรงในการยกหรือเคลื่อนย้ายได้มากเป็นสองเท่าจากที่คำนวณได้ตามหลักการคำนวณออกแบบโครงสร้าง  และต้องแข็งแรงเพียงพอในการป้องกันตัวถังขนส่งก๊าซ  ไม่ให้ได้รับความเสียหายโดยการกระแทกจากด้านหลังหรือจากด้านข้าง  หรือการพลิกคว่ำเนื่องจากอุบัติเหตุ  ทั้งนี้อุปกรณ์ประกอบภายนอก เช่น อุปกรณ์เสริมหรือกล่องโลหะป้องกันหัวรับก๊าซ  หัวจ่ายก๊าซและหัวท่อไอก๊าซต้องได้รับการป้องกันการกระแทก  จากโครงสร้างฐาน  หรือแท่นรองรับ  โครงกรอบ   คานหาม  และคานเสริมโดยต้องมีคานเสริม  ติดตั้งบนโครงกรอบทุกๆด้าน  โดยคานเสริมในแต่ละด้านอาจติดตั้งเสริมตามแนวนอน  หรือแนวตั้ง  หรือแนวทแยง  ก็ได้  ยกเว้นโครงกรอบที่มีช่องสอดที่ยึดติดกับแท่นรองรับด้านล่าง  สำหรับยกด้วยรถยก  ให้ถือว่าช่องสอดดังกล่าวเป็นคานเสริมด้านล่าง  โดยคานเสริมทุกด้านต้องสามารถป้องกันถังขนส่งก๊าซไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ             การรั่วไหลของก๊าซ  หลักจากการกระแทกหรือการพลิกคว่ำของถังขนส่งก๊าซ

ข้อ ๕  การติดตั้งถังขนส่งก๊าซเข้ากับโครงกรอบและแท่นรองรับจะต้องติดตั้ง        อย่างแน่นหนา  และแข็งแรงเพียงพอที่จะยึดถังขนส่งก๊าซไม่ให้หลุดออกจากโครงกรอบ     และแท่นรองรับ  โดยการกระแทกจากด้านหลังหรือด้านข้าง  หรือจากการพลิกคว่ำ    เนื่องจากอุบัติเหตุ  โดยอุปกรณ์ยึดแน่นถังขนส่งก๊าซเข้ากับโครงกรอบและแท่นรองรับจะต้องคำนวณออกแบบให้สามารถรับแรงและความเค้นที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย  ทั้งนี้การยึดแน่นถังขนส่งก๊าซเข้ากับโครงสร้าง  ต้องยึดติดกับโครงสร้างฐานหรือฐานรองรับโดยใช้สลักเกลียวหรือสลักเกลียวสองข้าง  และห้ามเชื่อมเหล็กประกบเข้ากับฐานรองรับโดยตรง

ข้อ ๖  อุปกรณ์ยึดแน่นฐานรองรับถังขนส่งก๊าซเข้ากับรถบรรทุก  จะต้องออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงกระทำและความเค้นที่เกิดขึ้นโดยถังขนส่งก๊าซและโครงสร้างรวมทั้งหมดอันเนื่องมาจากการที่ยานพาหนะขนส่งก๊าซเริ่มเคลื่อนที่  หยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง

ในกรณีถังขนส่งก๊าซขนาดเล็กที่ติดตั้งในโครงกรอบที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของตู้ขนส่งสินค้า (Container) ขนาดมาตรฐานทั่วไป  ซึ่งไม่สามารถยึดโครงกรอบของถังขนส่งก๊าซไว้กับโครงของรถบรรทุกได้  และใช้วิธีบรรทุกถังขนส่งก๊าซลงในกระบะบรรทุก      ของรถบรรทุก  โดยกระบะบรรทุกจะต้องแข็งแรงเพียงพอ  ในการรับแรงกระแทกจากการเคลื่อนตัวของถัง  ขณะรถเคลื่อนที่  หยุด  หรือเปลี่ยนทิศทาง  และต้องจับยึดโครงกรอบไว้กับรถบรรทุกอย่างแน่นหนา  โดยสามารถป้องกันการหลุดออกจากถังขนส่งก๊าซ  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกถังขนส่งก๊าซพลิกคว่ำ

ข้อ ๗  ถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งในโครงกรอบ  ซึ่งต้องยกด้วยหูยก  การออกแบบหูยกของโครงกรอบ  ต้องออกแบบให้สามารถยกได้จากด้านบนของทั้งสี่มุม  ของโครงกรอบ         โดยออกแบบให้ค่าความแข็งแรงปลอดภัยเป็น  ๒  เท่าของความแข็งแรงที่ได้จากการคำนวณให้สามารถรองรับแรงหรือน้ำหนักถังขนส่งก๊าซ  รวมกับโครงสร้างทั้งหมดอันได้แก่         แท่นรองรับ  โครงกรอบ  และคานหาม  รวมถึงคานเสริม

ในกรณีถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งในโครงกรอบ  ซึ่งต้องยกโครงกรอบของถังขนส่งก๊าซด้วยรถยก  (Forklift)  จะต้องมีช่องสอดสำหรับง่าม  (Fork)  ของรถยก  ซึ่งช่องสอดดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงกรอบ  หรือติดไว้กับโครงกรอบอย่างถาวรทั้งนี้ผนังโครงสร้าง  รวมทั้งส่วนประกอบทั้งหมดจะต้องได้รับการป้องกันไม่ให้ถูกกระทบโดยง่ามของรถยก

ข้อ ๘  ถังขนส่งก๊าซที่จะนำมาติดตั้ง  ต้องผ่านกรรมวิธีทางความร้อนภายหลัง        การเชื่อม  (Post weld heat treatment)  หรือวิธีอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบยกเว้นถังขนส่งก๊าซที่สร้างจากเหล็กกล้าส่วนผสมสูง  (high alloy steel)  หรือวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก (non- Ferrous material)  ทั้งนี้ถังขนส่งก๊าซที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนภายหลังการเชื่อมต้องมีเอกสารรับรองจากโรงงานประกอบ

ข้อ ๙  ถังขนส่งก๊าซชนิดยกและเคลื่อนย้ายได้  จะต้องทาด้วยสีขาวและต้องมีข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ค้าน้ำมัน  ไว้ที่ภายนอกของตัวถังขนส่งก๊าซทั้งสองด้าน  ด้วยตัวอักษรสีแดงที่มีขนาดที่มองเห็น  และอ่านได้ชัดเจนในระยะ ๒๕  เมตร  ทั้งนี้ต้องมีสัญลักษณ์  ป้าย  หรือเครื่องหมาย  แสดงชนิดลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายตามมาตรฐานและข้อบังคับของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๐  ส่วนประกอบของถังขนส่งก๊าซและอุปกรณ์ของถังขนส่งก๊าซต้องติดตั้งสูงจากพื้นของฐานรองรับไม่น้อยกว่า  ๔๐  มิลลิเมตร

ข้อ ๑๑  ต้องมีกล่องโลหะที่มีความแข็งแรงยึดแน่นติดกับโครงกรอบที่ด้านหัวจ่ายก๊าซเพื่อป้องกันหัวรับท่อก๊าซ  หัวจ่ายก๊าซ  และหัวท่อไอก๊าซ

ข้อ ๑๒  ถังขนส่งก๊าซที่มีขนาดความจุเกิน  ๕,๐๐๐ลิตร  ต้องมีท่อ  (manhole)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐๐  มิลลิเมตร

ข้อ ๑๓  ลักษณะภายในถังขนส่งก๊าซจะต้องติดตั้งแผ่นเหล็กกันกระฉอก  (baffle)  โดยแผ่นเหล็กกันกระฉอกดังกล่าว  ต้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่หน้าตัดตามขวางของตัวถังขนส่งก๊าซ  และต้องติดตั้งให้ศูนย์กลางของแผ่นเหล็กกันกระฉอกอยู่ในแนวเดียวกับศูนย์กลางของถังขนส่งก๊าซ

ข้อ ๑๔  การติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายบนถังขนส่งก๊าซต้องปฏิบัติ  ดังนี้

- ทิศทางที่ระบายออกต้องอยู่ในแนวดิ่ง

- กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายต้องติดตั้งไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งโผล่พ้นเหนือผิวถังหรือถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นเหนือผิวถังต้องมีฝาครอบหรือโกร่งกำบัง

ข้อ ๑๕  การติดตั้งลิ้นปิดเปิดที่ควบคุมได้ในระยะไกลสำหรับถังขนส่งก๊าซ  ให้มีที่ปิดลิ้นควบคุมได้ในระยะไกลไว้อย่างน้อยสองจุด  โดยให้อยู่ที่ท้ายโครงสร้างถังขนส่งก๊าซจุดหนึ่งและให้อยู่ภายในกล่องโลหะอีกจุดหนึ่ง  และให้ส่วนที่ทำหน้าที่ปิดเปิดลิ้นสามารถทำได้ทันทีเมื่อเปิดฝากกล่องโลหะและกรณีที่ลิ้นปิดเปิดที่ควบคุมได้ในระยะไกลเป็นแบบสายดึงจะต้องติดตั้งโลหะหลอมละลายต่ำ  (Fuse metal)  ให้เป็นส่วนหนึ่งของสายดึงลิ้นปิดเปิด  เพื่อที่สามารถหลอมละลายและปิดตัวเองได้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ไว้ด้วย

ข้อ ๑๖  หัวท่อจ่ายก๊าซให้ติดตั้งข้อต่อ  (Coupling)  เป็นชนิดตรึงแน่นในตัวหรือเป็นชนิดเกลียวไว้ที่ปลายหัวท่อจ่ายก๊าซของถังขนส่งก๊าซชนิดยกและเคลื่อนย้ายได้และสามารถปิดได้ด้วยตัวเองเมื่อสายหลุด  (Check lock)

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๘

วิโรจน์   คลังบุญครอง

(นายวิโรจน์   คลังบุญครอง)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๙๑ ง  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘)