ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซบนรถไฟ

และลักษณะ และส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซบนรถไฟ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๘ แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๒๙) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และข้อ ๔๙ (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  และตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมโยธาธิการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซรถไฟ  และลักษณะและส่วนประกอบภายในของถังขนส่งก๊าซบนรถไฟ  ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙

ข้อ  ๒  ประกาศนี้เรียกว่า  “ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซบนรถไฟ  และลักษณะและส่วนประกอบภายในของถังขนส่งก๊าซบนรถไฟ ”

ข้อ  ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป

ข้อ  ๔  ถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งบนรถไฟต้องมีส่วนประกอบอุปกรณ์  ดังนี้

- ระบบท่อต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการรับและจ่ายก๊าซ  จะต้องอยู่ภายในถังขนส่งก๊าซ  ยกเว้นระบบท่อที่ไม่เกี่ยวกับการรับและจ่ายก๊าซ  เช่น  ระบบท่อที่ใช้ปิดและเปิดลิ้นต่างๆ

- การทำงานของระบบปิดและเปิดชุดรับและจ่ายก๊าซ  จะต้องมีระบบกลไกที่ปิดและเปิดได้ด้วยมือ (Manual)  ควบคู่กับระบบอื่น

- ชุดรับและจ่ายก๊าซต้องติดตั้งไว้ด้านข้างของถังขนส่งก๊าซ  พร้อมทั้งมีฝาปิดล็อกที่แข็งแรงและไม่สามารถเปิดออกได้โดยง่ายตลอดเวลาที่มีการขนส่ง  และเมื่อติดตั้งแล้วมีส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์โผล่พ้นผิวถังขนส่งก๊าซ  ต้องมีโกร่งกำบังด้วย

ข้อ  ๕  การติดตั้งถังขนส่งก๊าซบนรถไฟ  ต้องปฏิบัติ  ดังนี้

(๑)  กรณีถังขนส่งก๊าซที่ออกแบบ  และสร้างให้ตั้งอยู่บนฐานรองรับต้องยึดถังและฐานรองรับให้ติดแน่นกับโครงของรถไฟ  โดยใช้เหล็กยึดตรงบริเวณฐานรองรับถังขนส่งก๊าซและให้มีอุปกรณ์ในการยึดแน่น  ระหว่างถังขนส่งก๊าซกับโครงรถไฟ  เช่น สายรัดที่มีเกลียวเร่ง (turnbuckle ) สมอยึด (anchor) หรือตัวค้ำยัน (stop) และวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ประกอบของฐานรองรับ  สายรัดที่มีเกลียวเร่ง สมอยึด หรือตัวค้ำยันต้องออกแบบให้มีความเค้นไม่เกิน ๐.๒๕ เท่ากับของความเค้นประลัย (ultimate strength)  ของวัสดุที่ใช้ทำฐานรองรับถังขนส่งก๊าซ

ถังขนส่งก๊าซที่ไม่ได้สร้างฐานรองรับติดแน่นมาพร้อมกับตัวถังขนส่งก๊าซจากโรงงานยึดแน่นฐานรองรับเข้ากับถังขนส่งก๊าซ  ห้ามเชื่อมโดยตรงกับผนังถังขนส่งก๊าซต้องกระทำโดยเชื่อมเข้ากับแผ่นเหล็กรองรับ (pad) ซึ่งสร้างพร้อมถังขนส่งก๊าซจากโรงงานแผ่นเหล็กรองรับดังกล่าว  ต้องมีคุณสมบัติลักษณะและการประกอบดังนี้

  - ต้องเป็นวัสดุชนิดเดียวกับวัสดุที่ใช้ทำถังขนส่งก๊าซ

  - ต้องมีความหนาไม่เกินความหนาของผนังถังขนส่งก๊าซ  และต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๖  มิลลิเมตร

  - ต้องยื่นจากขอบของฐานรองรับออกไปทุกด้านไม่น้อยกว่า ๔ เท่า ของความหนาของแผ่นเหล็กรองรับดังกล่าว

  - ต้องลบมุมของแผ่นเหล็กรองรับให้กลมและรัศมีเท่ากับ  ๐.๒๕  ถึง ๐.๕ เท่าของความกว้างของแผ่นเหล็กรองรับ

  - ต้องเจาะรูแผ่นเหล็กรองรับ  เพื่อระบายอากาศและความชื้นก่อนเชื่อมเข้ากับผนังถังขนส่งก๊าซ  และหลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อุดรูดังกล่าว  เพื่อป้องกันความชื้น

  - ต้องเชื่อมแผ่นเหล็กรองรับเข้ากับผนังถังขนส่งก๊าซ  โดยการเชื่อมต่อเนื่องแบบฟิลเลต (continuous  fillet  welding )

  - ตำแหน่งของแผ่นเหล็กรองรับต้องไม่ทับกับแนวเชื่อมของผนังถังขนส่งก๊าซ

(๒)  กรณีถังขนส่งก๊าซที่ออกแบบและสร้างโดยไม่มีฐานรองรับให้ยึดถังขนส่งก๊าซติดแน่นกับโครงของรถไฟ  โดยมีฐานรองรับตามยาวของตัวถังขนส่งก๊าซ  ซึ่งสร้างพร้อมถังขนส่งก๊าซจากโรงงาน

ฐานรองรับตามยาวต้องมีคุณสมบัติ  ลักษณะ  และการประกอบ ดังนี้

- ต้องเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับวัสดุที่ใช้ทำถังขนส่งก๊าซ

- ต้องรับน้ำหนักของถังขนส่งก๊าซและอุปกรณ์รวมทั้งก๊าซที่บรรจุ  และแรงภายนอกต่างๆ  ที่กระทำต่อถังขนส่งก๊าซได้  ทั้งนี้ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร

- ต้องเชื่อมฐานรองรับตามยาวเข้ากับผนังถังขนส่งก๊าซ  โดยการเชื่อมต่อเนื่องแบบ  ฟิลเลต  ยกเว้นบริเวณที่ผ่านแนวเชื่อมตามขวางของถังขนส่งก๊าซ  และตำแหน่งของแนวเชื่อมต้องไม่ทับกับแนวเชื่อมของถังขนส่งก๊าซ

การยึดแน่นของถังขนส่งก๊าซกับโครงของรถไฟด้วยเหล็กประกับต้องเชื่อมเหล็กประกับติดกับฐานรองรับตามความยาวของถังขนส่งก๊าซ  และยึดเหล็กประกับติดกับโครงของรถไฟโดยใช้สลักเกลียว  (bolt)  หรือสลักเกลียวสองข้าง  (stud)  ห้ามเชื่อมเหล็กประกับเข้ากับตัวถังขนส่งก๊าซโดยตรง  วัสดุที่ใช้ทำเหล็กประกับต้องออกแบบให้                             มีความเค้นไม่เกิน  ๐.๒๕  เท่าของความเค้นประลัยของวัสดุที่ใช้ทำบานรองรับตาม          ความยาวของถังขนส่งก๊าซ

ถังขนส่งก๊าซที่จะนำมาติดตั้งบนรถไฟ  ต้องผ่านกรรมวิธีทางความร้อน  (heat  treatment)  ภายหลังการเชื่อม  หรือวิธีอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบยกเว้น            ถังขนส่งก๊าซที่สร้างจากเหล็กกล้าเจือสูง  (high  alloy  stell )  หรือวัสดุที่ไม่ใช้เหล็ก        (non-ferrous  material )  ทั้งนี้  ถังขนส่งก๊าซที่ได้ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (heat treatment ) ภายหลังการเชื่อมต้องมีเอกสารรับรองจากโรงงาน

ข้อ  ๖  ถังขนส่งก๊าซ ที่ติดตั้งไว้บนรถไฟ ต้องมีข้อความแสดง “เครื่องหมายการค้าและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ค้าน้ำมัน  วัน  เดือน  ปี  ที่ใบอนุญาตหมดอายุและเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซจากกรมธุรกิจพลังงานไว้ที่ด้านข้าง  ด้านนอกของตัวถังขนส่งก๊าซทั้งสองด้าน ”  ด้วยตัวอักษรสีแดงมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน  และอ่านได้ง่าย     ในระยะ  ๒๕  เมตร  สำหรับเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันต้องมีขนาดส่วนสูง               ไม่น้อยกว่า  ๑/๔  ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของถังขนส่งก๊าซ

ข้อ ๗  การติดตั้งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายบนถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งบนรถไฟ   ต้องปฏิบัติ  ดังนี้

- ทิศทางที่ก๊าซระบายออกต้องอยู่ในแนวดิ่ง

- กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายต้องติดตั้งไม่ให้มีส่วนหนึ่งส่วนใด            โผล่พ้นเหนือผิวถังขนส่งก๊าซ  หรือถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดโผล่พ้นเหนือผิวถังขนส่งก๊าซ  ต้องมี ฝาครอบหรือโกร่งกำบัง

- ถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งบนรถไฟที่มีขนาดความจุเกินกว่า  ๒๐,๐๐๐  ลิตร  ต้องติดตั้งกลออุปกรณ์นิรภัยแบบระบายไว้บนหลังถัง ไม่น้อยกว่า  ๒  ตัว โดยแต่ละตัวจะต้องมีสมรรถนะไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดถังขนส่งก๊าซนั้น

ข้อ ๘  ถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งบนรถไฟที่มีขนาดความจุเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร  ต้องมีท่อ (manhole) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร

ข้อ ๙  ลักษณะภายในถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งบนรถไฟที่มีขนาดความจุเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร  ต้องติดแผ่นเหล็กกันกระฉอก  (buffle)  ไว้อย่างน้อย  ๑  แผ่น และทุกๆ ความจุ ๑๕,๐๐๐ ลิตร  ต้องติดแผ่นเหล็กกันกระฉอกเพิ่มอีก ๑ แผ่น และแผ่นเหล็กกันกระฉอกดังกล่าวต้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่หน้าตัดตามขวางของถังขนส่งก๊าซ  และติดตั้งให้ศูนย์กลางของแผ่นเหล็กกันกระฉอกอยู่ในแนวเดียวกับศูนย์กลางของ              ถังขนส่งก๊าซ

ข้อ ๑๐  บรรดาถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งไว้บนรถไฟ  ที่ไม่เป็นตามข้อ  ๙  ของประกาศนี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้  และให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเจ็ดร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๑  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐ บรรดาถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งไว้บนรถไฟ  ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้  และให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ  วันที่  ๙   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗

วิโรจน์   คลังบุญครอง

(นายวิโรจน์   คลังบุญครอง)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

(ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ ๑๗ง วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๘)