(สำเนา)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การประกอบกิจการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอันตรายต่อประชาชนและระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ ”

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ในประกาศนี้

“ระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ” หมายความว่า ระบบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากอุปกรณ์วัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงต้นทาง ไปยังอุปกรณ์วัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปลายทางของระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งประกอบด้วยท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

“ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ” หมายความว่า ระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อที่ใช้ในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

“เครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

ข้อ ๔  ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อที่มีแนวท่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวใต้พื้นดิน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑)  หลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อต้องทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนแข็งแรง โดยหลักเขตมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พื้นผิวและสีที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีดำ หลักเขตต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และติดตั้งให้มีส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ทุกด้านมีข้อความว่า “เขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ” โดยติดตั้งที่แนวเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อทั้งสองด้านในตำแหน่งเดียวกัน และมีระยะห่างตามแนวเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๑ ท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อตัดผ่านถนน ทางรถไฟ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล หรือที่ดินส่วนบุคคล ให้ติดตั้งหลักเขตบริเวณจุดตัดทั้งสองด้านด้วย

(๒)  ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อต้องมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร ทำจากแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนแข็งแรง พื้นผิวและสีที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ และให้มีตัวอักษรทั้งด้านหน้าและด้านหลังของป้ายคำเตือนที่แสดงรายละเอียด อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก)  ข้อความว่า “คำเตือน” ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

(ข)  ข้อความว่า “เขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ” ความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร

(ค)  ข้อความว่า “ห้ามขุด เจาะ หรือกระทำการก่อสร้างใด ๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

(ง)  ชื่อผู้ประกอบกิจการและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

(จ)  ข้อความว่า “เขตระมัดระวัง ..... เมตร” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

(ฉ)  ข้อความว่า “การรื้อถอน ทำลาย ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีดำ ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๒ ท้ายประกาศนี้

ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อให้ติดตั้งบนเสาที่มีความคงทนแข็งแรงในตำแหน่งเดียวกับหลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ โดยติดตั้งป้ายคำเตือนในแนวตั้งฉากกับแนวท่อ และให้ขอบด้านล่างของป้ายคำเตือนอยู่สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร หรือให้สูงพ้นจากสิ่งกีดขวางโดยรอบเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อที่ทำการติดตั้งบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล ให้มีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร และต้องมีข้อความตาม (ก) ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ข้อความตาม (ข) ความสูงไม่น้อยกว่า ๙ เซนติเมตร ข้อความว่า “ห้ามขุดลอก ทอดสมอเรือ หรือกระทำการก่อสร้างใด ๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ” และข้อความตาม (ง) (จ) และ (ฉ) ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๓ ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อที่ทำการติดตั้งบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล ต้องจัดให้มีเครื่องหมายตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

ข้อ ๕  ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ติดตั้งเฉพาะป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทำการชี้บ่งตำแหน่งของท่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

ข้อ ๖  ในกรณีที่มีแนวท่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกินกว่าหนึ่งแนวท่อ ต้องจัดให้มีป้ายแสดงภาพตัดแนวท่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พร้อมระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละท่อและระยะห่างระหว่างท่อให้ชัดเจน โดยติดตั้งในบริเวณเดียวกับป้ายคำเตือนเขตระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

ข้อ ๗  ในกรณีที่มีแนวท่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเหนือพื้นดิน ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบกิจการและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาบนท่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกระยะไม่เกินกว่า ๒๐๐ เมตร ตลอดแนวท่อขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ ตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร และสีที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ

ข้อ ๘  ผู้ประกอบกิจการต้องบำรุงรักษาเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อให้มีสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ ในกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวชำรุดหรือเสียหาย หรือข้อความลบเลือนในสาระสำคัญ ให้ดำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๙  เครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

นายวิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ตัวอย่างภาพประกอบที่ ๑

หลักเขตแสดงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

ตัวอย่างภาพประกอบที่ ๒

ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

หมายเหตุ

(๑)  ชื่อผู้ประกอบกิจการ

(๒)  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบกิจการที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

(๓)  ระบุเขตระมัดระวังระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

ตัวอย่างภาพประกอบที่ ๓

ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

ในกรณีที่ติดตั้งบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล

หมายเหตุ

(๑)  ชื่อผู้ประกอบกิจการ

(๒)  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบกิจการที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

(๓)  ระบุเขตระมัดระวังระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

# Text boxes

การรื้อถอน ทำลาย ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓)

(๒)

(๑)

ข้อความว่า “เขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ”

เขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

การรื้อถอน ทำลาย ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๒)

เขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

(๑)

(๓)